РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проигрыватель

серии Versalex

Ред.: август 2012 г.

Вступление

Проигрыватель серии Versalex фирмы Well Tempered Lab разработан Вильямом Фейербахом и предназначен преимущественно для применения с тонармом серии LTD фирмы Well Tempered Lab.

Перед началом относительно простого процесса сборки проигрывателя серии Versalex внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте инструкциям, содержащимся в нем. Старая поговорка «Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!» должна применяться с самого начала. Фирма Well Tempered Lab не несет ответственность за последствия, возникшие в результате несоблюдения настоящих инструкций. В случае сомнения всегда обращайтесь к вашему дилеру.

Политика фирмы Well Tempered Lab заключается в постоянном совершенствовании своей продукции. Мы оставляем за собой право вносить изменения в рисунки и технические характеристики в случае необходимости.

Содержание

Распаковка проигрывателя

Стр. 3

Сборка

Стр. 3

Установка опорного диска

Установка ремня

Стр. 3 - 4

Стр. 5

Пожизненная гарантия на ремень

Источник питания постоянного тока

Изолирующее основание

Стр. 5

Стр. 5

Стр. 5

Поиск и устранение неисправностей

Стр. 6

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования	Стр. 6

Гарантия и сервис Регистрация

Стр. 7

Стр. 7

Распаковка проигрывателя

При работе с основанием и опорным диском мы рекомендуем использовать прилагаемые белые перчатки.

Упаковка проигрывателя серии Versalex предназначена для его защиты от различных воздействий в процессе транспортировки. Рекомендуется сохранять упаковку для последующего использования.

Сборка

Для обеспечения простой сборки мы рекомендуем использовать ровную рабочую поверхность, например, стол или верстак. Все необходимые инструменты входят в комплект поставки. Инструкции по установке тонарма серии LTD содержатся в упаковке тонарма.

Установка опорного диска

Наполните подшипник шпинделя синтетическим маслом, входящим в комплект поставки, до уровня прибл. 15 мм ниже верхнего подшипника шпинделя с тефлоновым покрытием. В случае превышения уровня масло будет вытекать из корпуса подшипника при установке шпинделя опорного диска в корпус подшипника. См. рис. 1 - 2. Осторожно вставьте опорный диск в подшипник. См. рис. 3. Очень важно, чтобы шпиндель был установлен точно по центру нижнего опорного подшипника. В случае неправильной установки точки вращения шпинделя опорный диск будет вращаться ненормально. Шпиндель проходит через опорный диск для обеспечения центральной точки подъема, которая позволяет пользователю с легкостью выполнять подъем опорного диска.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Установка ремня

Сначала наденьте ремень на шкив электродвигателя. Осторожно натяните другой конец ремня на шпиндель, переместите его до центра и поверните опорный диск. При этом ремень будет перемещаться вокруг опорного диска.

В случае спадания ремни фирмы Well Tempered Lab могут быть установлены неправильно. В комплект поставки входят два ремня. Мы рекомендуем устанавливать ремень на темном фоне, чтобы его можно было легко увидеть.

Запасной ремень

Фирма Well Tempered Lab предоставляет пожизненную гарантию на ремень. Просто отправьте вложенный в письмо конверт с адресом отправителя и маркой вашему дистрибьютору или дилеру для предоставления запасного ремня.

Источник питания постоянного тока

Мы рекомендуем использовать блок питания с максимальным напряжением 12 В (но не менее 7 В), с минимальной силой тока 100 мА и центральным плюсовым контактом.

В качестве альтернативы для обеспечения оптимальной производительности можно приобрести блок питания серии DPS у вашего дилера.

Шаблон для регулировки корпуса головки звукоснимателя проигрывателя фирмы Well Tempered Lab

- Светлый картон

150 мм

- Центральная линия трубки тонарма

- Угол корпуса головки звукоснимателя 19˚

1

2

3

19˚

Примечание: корпус головки звукоснимателя закреплен на месте на заводе. Фирма Well Tempered Lab определённо указывает на то, что его запрещается снимать.

Установка головки звукоснимателя с применением чрезмерного усилия может привести к смещению корпуса. В этом случае положите вышеуказанный шаблон по центральной линии параллельно трубке тонарма и выровняйте корпус головки звукоснимателя под углом 19˚.

Для этого необходимо осторожно, но надежно затянуть небольшой винт, крепящий корпус головки звукоснимателя с тонармом. Запрещается чрезмерно затягивать этот винт.

Поиск и устранение неисправностей

- Ремни серии Versalex можно легко потерять. В случае снятия ремня с проигрывателя мы рекомендуем класть или вешать их на темном фоне.

- Электродвигатель проигрывателя серии Versalex имеет подшипники, допуски которых приводят к возникновению шума при работе без нагрузки на ремень и опорный диск. Иногда при вращении возможно смещение изолирующей резиновой подкладки и возникновение вибрации монтажной крышки электродвигателя. Это явление можно легко устранить путем простого перемещения электродвигателя на расстояние от монтажной крышки.

- Если опорный диск вращается ненормально, смотри стр. 8 «Установка опорного диска» для установки шпинделя по центру.

- ВНИМАНИЕ! Для обеспечения оптимального качества звучания эксплуатация проигрывателей серии Versalex должна осуществляться на ровной поверхности.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия действует в случае заполнения гарантийного талона и подтверждения даты покупки.   Подробную информацию можно получить на сайте www.welltemperedlab.net.

На настоящее изделие фирмы Well Tempered Lab распространяется гарантия от дефектов материала и изготовления в течение одного года от даты покупки.

Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ и аннулируется в том случае, если изделие фирмы Well Tempered используется не по назначению, а также в случае аварии или халатности, либо в случае его любого несанкционированного изменения или модификации. Настоящая гарантия не распространяется на попадание на изделие любых жидкостей, поставляемых фирмой Well Tempered Lab.

Гарантия ограничена территорией, на которой данное изделие приобретено. Наши дистрибьюторы и дилеры имеют договорные обязательства по сервисному обслуживанию и ремонту изделий по гарантии только в том случае, если такие изделия были приобретены у них.

При необходимости они могут взимать плату за сервисное обслуживание и ремонт изделий, приобретенных за пределами этой территории.

Претензии по настоящей гарантии

Изделие должно быть возвращено дилеру или ближайшему дистрибьютору фирмы Well Tempered вместе с гарантийным талоном и подтвержденной датой покупки. Следует соблюдать особую осторожность при обращении с жидкостями, так как фирма Well Tempered Lab и ее агенты не несут ответственность за расплескивание или повреждение, вызванное неправильным обращением и упаковкой жидкостей.

7

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования

Это изделие может быть подвергнуто переработке. Запрещается утилизировать изделия, на которых указан этот знак, вместе с обычными бытовыми отходами. В конце срока службы изделия следует отвезти его пункт сбора отходов, предназначенный для утилизации электрооборудования и электроники. Получите дополнительную информацию о возврате и пунктах сбора отходов в ваших местных органах власти.

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) была разработана для существенного сокращения отходов, вывозимых на свалки, с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду нашей планеты и на здоровье человека. Просим соблюдать вышеуказанные требования по утилизации использованных изделий. Если данное изделие все еще используется, отдайте его кому-нибудь или продайте его.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ТАЛОН

Имя:

Адрес:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

Телефон:

Email:	____________________________________________________

Модель:	____________________________________________________

Серийный номер:	 	Дата покупки:

Дилер:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

1

6

20 мм

8

Выровняйте угол подшипника с тефлоновым покрытием с электродвигателем

Электро-двигатель

Верхний подшипник с тефлоновым покрытием

Шпиндель