МОНОФОНИЧЕСКИЙ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Sun Audio

МОДЕЛЬ:  SV-TE/300BPX

Оглавление:

Органы управления и коммутация…………………………………….стр. 2

Установка ламп……………………………………………………………стр. 3

Настройка усилителя…………………………………………………….стр. 4

Использование режима обратной связи………………..……………стр. 5

Технические характеристики……………………………………...……стр. 6

Стр. 1

Органы управления и коммутация

1         2            3           4           5                6        7           8           9            10

1) Тумблер включения-выключения

2) Индикаторная лампа рабочего режима

3) Регулятор ограничения мощности входного сигнала

4) Заземление

5) Входной разъём стандарта RCA

6) Колоночный разъём отрицательный (чёрного цвета)

7) Колоночный разъём положительный 8 Ом (красного цвета)

8) Колоночный разъём положительный 16 Ом (красного цвета)

9) Блок предохранителя (FUJI 3А)

10) Сетевой разъём (совмещён с сетевым фильтром TAMURA)

Стр. 2

Установка ламп

В конструкции усилителя применяются шесть радиоламп различного назначения.  Для выпрямления питания используется кенотрон 5U4G. Во входных каскадах усиления применяются октальные двойные триоды: один ECC 88 и два ECC 82.  В выходном каскаде применяются  два прямонакальных триода 300В, работающих по двухтактной схеме.

При установке ламп 300В необходимо соблюдать особую осторожность, так как при неправильной установке существует возможность поломки усилителя. Лампы 300В имеют четыре контактных ножки, две из которых толще двух других. При внимательном рассмотрении установочных цоколей также легко заметить, что два отверстия из четырёх имеют больший диаметр. В усилителе SV-TE/300BPX контакты с большим диаметром повернуты в сторону фронтальной панели.

300В – 2 шт.                                                     5U4G

ECC 82 – 2 шт.                                             ECC 88

Для нормальной работы усилителя необходимо применять одинаковые лампы 300В с подобранными характеристиками. Также желательно, чтобы два двойных триода ECC 82 были одинаковые.

Лампы одного и того же наименования производились и производятся на протяжении многих десятилетий в различных странах мира на различных заводах с применением различных технологий и материалов.  Естественно, что применение ламп различных производителей приводит к изменению звучания усилителя.

Стр. 3

Настройка усилителя

После установки каждого нового комплекта ламп необходимо произвести точную настройку усилителя. Для этого используются: миллиамперметр, расположенный между лампами 300В, трёхпозиционный переключатель, находящийся перед правой лампой 300В и четыре переменных резистора. Переменные резисторы расположены внутри корпуса усилителя. Регулировка осуществляется с помощью отвёртки с плоским наконечником. В шлицы резисторов отвёртка вставляется через отверстия, расположенные по бокам корпуса усилителя.

4 отверстия

Порядок регулировки

1) Подсоедините акустическую колонку, поверните регулятор ограничения мощности входного сигнала против часовой стрелки в положение “MIN” и включите усилитель.

2) Переключите трёхпозиционный переключатель в крайнее правое положение.

С помощью левого резистора, расположенного в задней части корпуса, отрегулируйте положение стрелки амперметра на ноль.

3) Переключите трёхпозиционный переключатель в крайнее левое положение.

С помощью правого резистора, расположенного в задней части корпуса, отрегулируйте положение стрелки амперметра +50 мА.

4) Переключите трёхпозиционный переключатель в среднее нерабочее положение.

5) С помощью резисторов, расположенных в передней части корпуса, отрегулируйте минимальный уровень фона в акустической колонке.

6) Повторите операции 2),3),4).

Стр. 4

Использование режима обратной связи

Для лучшего согласования с некоторыми видами акустических колонок конструкция усилителя предусматривает возможность включения обратной связи. Для перехода в режим с обратной связью необходимо выполнить следующие действия:

1) Установите усилитель вверх ногами. Для этого предварительно подберите опору высотой приблизительно 14 - 16 сантиметров. В перевёрнутом положении усилитель будет опираться передней частью на эту опору, а для задней части опорой будет служить самый высокий сетевой трансформатор. Если установочная поверхность гладкая, то в таком положении лампы не будут касаться этой поверхности.

2) Отвинтите 14 винтов крепления нижней части корпуса

3) Снимите нижнюю крышку

4) В средней части усилителя, около одного из бортов найдите вращаемый переключатель с ручкой чёрного цвета и с белой точкой. Переключатель имеет два положения.

5) Для переключения в режим обратной связи поверните ручку переключателя по направлению движения часовой стрелки.

6) Для возвращения в режим без обратной связи поверните ручку по направлению против часовой стрелки.

7) Установите нижнюю часть корпуса.

8) Закрепите её, привинтив 14 винтов.

9) Переверните усилитель в нормальнее положение.

Стр. 5

Технические характеристики

| Номинальная выходная мощность | 35 Вт |
| --- | --- |
| Входная чувствительность | 630 мВ 1,0 мВ (в режиме с обратной связью) |
| Входное сопротивление (положение “MIN”) | 100 кОм |
| Номинальное сопротивление акустических систем | 8 Ом, 16 Ом |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 50 кГц (+/- 1дБ) |
| Лампы | ECC 88: 1 шт. ECC 82: 2 шт. 300B: 2 шт. 5U4G: 1 шт. |
| Габаритные размеры | Ширина: 224 мм Высота: 220 мм Глубина: 428 мм |
| Вес | 16 кг |

Стр. 6