Повышающий трансформатор

для MC звукоснимателей

Sun Audio SAT-2000

Повышающий трансформатор Sun Audio

SAT-2000 позволяет подключить большинство звукоснимателей с подвижными катушками к ММ входу фонокорректора со стандартным сопротивлением 47 кОм.

SAT-2000 является трансформатором максимально высокого качества. Феноменально ровные частотные характеристики с одновременным уменьшением паразитных емкостей удалось получить за счет применения сердечника из 78% пермаллоя согласованного со сложной специальной методикой намотки катушек.

Конструктивно SAT-2000 сделан так, что обмотка

3 Ома и обмотка 20 Ом,40 Ом выполнены независимыми, то есть представляют из себя два независимых трансформатора, каждый с отдельным выходом 47 кОм. Это сделано для того, чтобы добиться максимального качества для всех эвукоснимателей. Также появляется возможность коммутировать проигрыватели с двумя тонармами или два проигрывателя одновременно (конечно при испольэовании звукоснимателей с соответствующами сопротивлениями катушек).

Технические характеристики:

Сопротивление входных обмоток:

Трансформатор 1   - 3 Ома

Трансформатор 2   - 20 Ом или 40 Ом

Сопротивление выходных обмоток:

Трансформатор 1   - 47 кОм

Трансформатор 2   - 47 кОм

Воспроизводимые частоты :

10 Гц ~ 100 кГц (± 3 дБ)

Разделение каналов:

более 80 дБ

Габаритные размеры:

150 х 85 х 214 мм

(с выступающими частями)